Согласовано                                                                                                             Утверждаю

Председатель профкомитета                                                         Заведующий МДОУ детского сада

МДОУ детского сада  № 6                                                             № 6 г. Маркса ______И.И. Кузнецова

_____________                                                                                Приказ №___от __________20

ИНСТРУКЦИЯ  № 12

По охране труда для рабочего по обслуживанию здания

- Общие требования по охране труда

1.1.К самостоятельной работе рабочим по обслуживанию здания допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья

1.2 Рабочий по обслуживанию здания в своей работе должен:

- знать и выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;

- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте,

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

- выполнять требования личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.3. При работе рабочим по обслуживанию здания возможно воздействие следующих опасных вредных факторов:

- засорение глаз пылью;

- ушибы, переломы в результате падения с высоты;

- порезы острыми краями инструментов, стеклом;

- ушибы, травмы, нанесенные  столярными инструментами;

-поражение электрическим током при работе электроинструментами и пр.

1.4. Рабочий по обслуживанию здания во время работы должен пользоваться спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, соблюдать выполнение инструкций при работе с электроприборами, электроинструментами.

1.5. Рабочий по обслуживанию здания должен соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, пути эвакуации при пожаре.

1.6.При несчастном случае пострадавший или очевидец должен сообщить об этом заведующей, пострадавшему оказать первичную доврачебную помощь, при необходимости вызвать врача или доставить в больницу.

1.7. Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда, а также несет материальную, административную ответственность.

2. Требования по охране труда перед началом работы

2.1. Перед началом работы надеть рабочую спецодежду, а при необходимости и защитные средства.

2.2. Осмотреть рабочее место, убрать с него все, что мешает работе, освободить проходы и не загромождать их во время работы.

2.3. Проверить исправность инструментов. Не использовать в своей работе неисправные инструменты.

2.4. Рабочее место должно быть достаточно освещено.

2.5. Запрещается производить работы в присутствии посторонних лиц, детей. В плохо освещенном помещении или на высоте  следует привлекать для страховки сотрудников.

3.     Требования по охране труда во время работы

3.1. При переноски тяжестей вручную предельная норма для мужчины -50 кг, для женщины- 10 кг

3.2. Во время работ с применением машин с электрическим приводом запрещается:

- натягивать и перегибать шланг и кабель;

- передавать работающую на электричестве машину другому лицу,

- производить работу с приставных лестниц, а с лестницы-стремянки одному ( только при страховке)

- оставлять без надзора работающий электроинструмент.

3.3. Запрещается использовать горючие жидкости для промывки деталей, разбавления красок,чистки и стирки спецодежды, мытья.

3.4. Запрещается сбрасывать с высоты какие-либо предметы.

3.5. При установке деревянных конструкций не прерывать работу до тех пор, пока собираемые и устанавливаемые конструкции не будут прочно закреплены.

3.6. При небольшом объеме работ на высоте до 5 метров разрешается пользоваться приставной лестницей. При работе на высоте 1,3 м. следует применять предохранительный пояс, прикрепленный к конструкции сооружения. Приставная лестница должна быть оборудована нескользящими опорами и ставиться в рабочее положение под углом 70-75% к горизонтальной плоскости.

3.7.  Запрещается оставлять без присмотра инструменты, гвозди и другие мелкие детали, стекло и пр, во избежание детей и работников.

4.  Требования по охране труда в аварийных ситуациях

  - При обнаружении аварийной ситуации на месте работ приостановить  работу и принять меры по ее устранению.

  - В случае невозможности устранения аварииной ситуации срочно сообщить заведующей.

  - При возникновении пожара сообщить заведующей, пожарную часть 01., оказать помощь пострадавшему, если таковые есть, приступить к пожаротушению первичными средствами пожаротушения.

  - Не приступать к работе при плохом самочувствии или внезапной болезни.

  - При получении травмы немедленно обратиться за медицинской помощью.

5.  Требования по охране труда по окончании работы

5.1. По окончании работы рабочий по обслуживанию здания обязан:

-  применяемый электроинструмент отключить от сети и убрать в отведенное для этого место;

-  привести в порядок рабочее место, инструменты сложить в отведенное место;

-  снять спецодежду, вымыть руки с мылом.

5.2.  Обо всех неполадках, имевших место во время работы, сообщить заведующей ДОУ.

С инструкцией    ознакомлен: